## Slide 2
자기 소개
직무 : DG 물산 구매 담당자
역할 : 생산부서의 요청에 따라 필요한 자재를 조달하여 공급
세무 업무 :
- 자재를 구매하기 위해 업체를 소싱해서 계약을 체결한다.
- 자재를 발주하고 납기 안에 입고되도록 관리한다.
- 생산의 요청에 따라 현장으로 자재를 불출한다.
- 현 시점 자재 재고 수량을 파악하고 재고 금액을 관리한다.

## Slide 3
조달 구매 업무 정의
1. 프로세스 흐름
- 발주 계획~구매 발주~자재 입고~자재 출고
2. 프로세스 분석
1) 프로세스 정의서
2) 세부 Activity 운영 정의서
3) 프로세스 In/Out 정의서

## Slide 4
조달 구매 전체 프로세스
ㆍ발주 계획
ㆍ구매 발주
ㆍ자재 입고
ㆍ자재 출고
생산
계획
물류
관리
□ 공급관리 정의
공급계획(주간 생산 및 출하계획)을 달성하기 위하여 생산ㆍ출하 등의 日 계획 수립,
MRP 운영을 통한 자재 공급, 제조현장 관리를 통한 제조실행 후 고객에게 배송되는
물류 관리 프로세스 등을 포괄하여 공급관리라 한다.
공급관리
MP
(공급계획)
자재
공급
ㆍ 일 생산계획
ㆍ 일 출하계획
제조
실행
MP : Master Planning

## Slide 5
4. 프로세스 흐름도
발주 계획 프로세스
Supplier | Input | Process | Output | Customer
핵심 Input 프로세스 |  |  | 핵심 Output 프로세스 | 
생산 계획 프로세스 |  |  | 구매 발주 프로세스 | 
품목 정보 등록
계약서
(개발)
제품 개발
조달 계획 수립
(생산)
생산 계획
·자재 품목 List
(M-BOM)
견적서
·자재 소요 일정
계약 등록
거래 계약
거래 협상
견적입수
Y
N
조달 계획 등록
자재품목List
(Ph-BOM)
조달 계획
·품목별 세부 항목
·조달 수량/납기
·견적서
·항목별 내용
·계약서
·항목별 세부 내용
·품목별
조달 계획
·거래
명세서(준비)
조달 계획서
(협력회사)

## Slide 6
프로세스 흐름도
Supplier | Input | Process | Output | Customer
핵심 Input 프로세스 |  |  | 핵심 Output 프로세스 | 
발주 계획 프로세스 |  |  | 자재 입고 프로세스 | 
구매발주서 발행
조달 계획
검수 평가서
(발주 담당)
(협력회사)
진척 검수
조달 납기
Y
N
·조달 수량/납기
검수 보완
제품 생산
(협력업체
생산)
진척 검수 계획
진척 검수 처리
·구매 발주 통보
· 출하납기 준수율
· 제작 진척
보완 사항
·제작 진척
·납기 진도
(발주 담당)
구매 발주 프로세스
발주서
검수 일정
발주서
(협력회사)

## Slide 7
프로세스 흐름도
Supplier | Input | Process | Output | Customer
핵심 Input 프로세스 |  |  | 핵심 Output 프로세스 | 
구매 발주 프로세스 |  |  | 자재 출고 프로세스 발주 진행 현황 관리 | 
납품 지시
입고 검수
Y
N
협력사 출하
거래 명세서 발행
(협력회사)
(발주 담당)
실물 저장
검수 평가서
입고 처리 (마감)
반품 처리
발주 마감
발주 진행 관리
거래 명세서
(협력회사)
재검, 선별
(발주 담당)
·
·발주서(통보)
·재고 수량
·
·명세서(통보)
· PhOD 마감
·발주 진행 상태
·발주 진행 현황 리포트
·입고 수량
(구매)
자재 입고 프로세스
출하 명세서
(발주 담당)

## Slide 8
프로세스 흐름도
Supplier | Input | Process | Output | Customer
핵심 Input 프로세스 |  |  | 핵심 Output 프로세스 | 
생산 실행 프로세스 자재 입고 프로세스 |  |  | 저장 관리 프로세스 재고 금액 현황 관리 | 
출고 처리
거래 명세서
(협력회사)
(자재)
Y
N
자재 불출
재고 파악
재고 산출
출고 요청
실물 저장
(생산)
·가용 재고
재고 현황 관리
(생산)
업체재고 확인
(자재)
(협력회사)
·자재소모
(품목, 수량)
·출고 수량
· 입고 수량
. 공급가격
·기초 재고 수량
·입/출고 수량
·재고 금액
·재고 금액 현황 리포트
자재 출고 프로세스

## Slide 9
발주 계획 프로세스 분석
프로세스명 | 2.3.1. 발주 계획 프로세스 |  |  | 
구분 | 내용 |  |  | 
주요 내용 | 1. 제품 개발 정보로부터 제품을 구성하고 있는 자재 품목의 항목별 세부 정보를 등록한다. (견적입수에 활용) 2. 제품 생산 계획에 따른 자재소요 일정에 따라 조달계획을 수립하여 일정을 등록, 관리한다. (구매발주와 연계) 3. 거래 가능 회사로부터 자재 품목별 공급여부에 대한 견적을 입수하고, 거래 계약을 위해 협상을 진행한다. 거래 협상 시, 거래조건을 확인하고 여부에 따라 견적입수를 다시 하거나 거래계약을 완료한다 (계약관리와 연계) 4. 완료된 거래 계약에 대해 등록, 관리한다 (거래명세서 발행과 연계) |  |  | 
수행 범위 | 생산 계획 및 자재품목 정보 등록 ~ 계약등록 및 조달계획 등록 |  | 수행 시간 | 
관련 KPI |  |  | 수행 주기 | 수시
관련부서 | 구매 부서, 생산 부서, 개발 부서, 협력 회사 |  |  | 
요구사항 | 1. 자재품목 정보 및 협력회사와 거래 계약 내용을 등록하는 업무 시스템 필요 2. 조달 계획을 수립하고 등록하는 업무 시스템 구현 |  |  | 
입력물 | 자재 품목 List, 품목별 세부 항목, 자재 소요 일정(생산 계획), 견적서 및 항목별 내용 | 출력물 | 계약서 및 항목별 세부 내용, 거래 명세서(준비) 조달 계획(납기,수량) | 
프로세스 정의서

## Slide 10
발주 계획 프로세스 분석
프로세스 명 | 2.3.1. 발주 계획 프로세스 |  |  |  |  | 
Activity 명 | 수행 조직 | 설명 및 운영기준 | 입력 정보 | 출력 정보 | 운영 시스템 | 주기
품목 정보 등록 | 구매부서 개발부서 | - 자재 품목의 항목별 세부 사항을 등록, 관리 → 개발 단계 BOM 입수 및 항목별 세부 정보 확인 (시스템에 관리) | 자재 품목 List (BOM) | 품목별 세부 항목 (품목명, 규격 등) |  | 제품 개발 시
조달 계획 수립 | 구매부서 생산부서 | - 제품 생산 계획에 따라 공정 별로 필요한 자재 품목의 조달 계획을 수립 → 자재 별 투입 공정, 필요 수량, 일정 확인 | 자재 소요 일정 (생산 계획) | 품목별 조달계획 (일정, 수량) |  | 제품 수주 후
견적 입수 | 구매부서 협력회사 | - 자재 품목 별로 공급 가격에 대한 견적을 입수 → 거래 가능한 공급사 확인, 거래 품목 공시 | 거래 가능 회사, 거래 품목 정보 | 견적서 |  | 수시
거래 협상 | 구매부서 협력회사 | - 견적 내용의 적정성 확보를 위한 협상 진행 → 견적 내용의 타당성 검토, 적정 수준 파악 | 항목별 내용 (견적서) | 거래조건 적정성 확보 |  | 수시
거래 계약 | 구매부서 협력회사 | - 거래 계약서를 작성, 협력회사에 통보 → 견적서 내용 포함 (동일 내용 2부), 상호직인 | 확정 거래조건 | 계약서 |  | 수시
계약 등록 | 구매부서 자재부서 | - 거래 계약서 세부 내용을 등록, 관리 → 계약서에 명시된 사항 확인(시스템에 관리), 거래명세서 발행(자재입고) 시스템 연계 | 항목별 세부내용 (계약서) | 계약서(등록), 거래명세서(준비) |  | 거래 계약 후
조달 계획 등록 | 구매부서 자재부서 | - 수립된 자재 품목 조달계획을 등록, 관리 → 구매발주 프로세스와 연계(시스템에 관리), 입고처리(자재입고) 시스템 연계 | 품목별 조달계획 | 조달 계획 (납기, 수량) |  | 계획 수립 후
세부 운영 Activity

## Slide 11
발주 계획 프로세스 분석
프로세스 I/O 정의서
Information 명 | I/O 구분 | 생성부서 | 생성시점 | Type | 상세설명
자재 품목 List (BOM) | Input | 개발부서 | 제품 개발 | 도면, 엑셀 | 제품 개발 후, 제품을 구성하는 자재 품목 도면 및 리스트 된 문서
품목별 세부 항목 | Output/ Input | 구매부서 | 품목 정보 등록 | DB 표준 | 자재 품목별 품목코드, 품목명, 규격, 재질, 제작 사양, 도면
자재 소요 일정 (생산 계획) | Input | 생산부서 | 제품 수주 | 엑셀 | 자재 별 투입 공정, 필요 수량, 일정
품목별 조달 계획 | Output/ Input | 구매부서 | 조달 계획 수립 | 엑셀 | 품목명, 자재 소요 공정, 소요 일정, 소요량, 조달 납기
견적서 | Output | 협력회사 | 구매 의뢰 | 문서 | 의뢰 공시 내용, 견적 내용 등
견적서 항목별 내용 | Input | 구매부서 | 거래 협상 | 문서 | 자재 공급 L/T, 공급 가격, 거래 조건(양도/양수 요건, 대금지불 등)
계약서 | Output | 구매부서 협력회사 | 협상 완료 거래 계약 | 문서 | 견적서 및 합의 내용
계약서 항목별 세부내용 | Input | 구매부서 | 계약 등록 | DB 표준 | 발주회사 및 자재 정보, 협력회사 정보 , 항목별 합의 사항
계약서(등록) | Output | 구매부서 | 계약 등록 | DB 양식 | 발주회사 및 자재 정보, 협력회사 정보 , 항목별 합의 사항
거래 명세서(준비) | Output | 구매부서 자재부서 | 계약 등록 | DB 양식 | 발주회사 및 자재 정보, 협력회사 정보 , 항목별 합의 사항
조달 계획 (납기,수량) | Output | 구매부서 | 조달 계획 등록 | DB 표준 | 품목명, 자재 소요 공정, 소요 일정, 소요량, 조달 납기

## Slide 12
구매 발주 프로세스 분석
프로세스 정의서
프로세스명 | 2.3.2. 구매 발주 프로세스 |  |  | 
구분 | 내용 |  |  | 
주요 내용 | 1. 자재 품목별 조달 계획에 따라 구매 발주서를 발행하고 공급 협력회사에 통보한다. 2. 발주 사항에 대한 진척관리를 위해 진척 검수 계획을 수립 한다. 3. 협력회사 출하 준비 중인 자재 품목에 대한 진척 검수를 진행, 조달 납기 대비 제작 진척 사항을 평가하여 진척 검수 결과 여부에 따라, 검수 보완을 진행 한다. (협력회사 출하준비와 연계) 4. 협력회사 출하준비를 지속 확인 하고, 진척 검수에 대한 완료처리를 진행한다. (자재입고 프로세스와 연계) |  |  | 
수행 범위 | 구매발주서 발행 ~ 진척검수 처리 및 자재입고 |  | 수행 시간 | 
관련 KPI |  |  | 수행 주기 | 수시
관련부서 | 구매 부서, 생산 부서, 자재 부서 협력 회사 |  |  | 
요구사항 | 1. 구매 발주서를 발행하는 업무 및 진척 검수를 처리하는 업무의 시스템 구현 |  |  | 
입력물 | 조달 계획 정보(납기,수량), 진척 검수 일정 및 평가 (제작 진척, 납기 진도) | 출력물 | 구매 발주서, 발주서(통보), 출하 준비 상태, 제작 진척 보완 사항, 출하납기 준수율 | 

## Slide 13
구매 발주 프로세스 분석
세부 운영 Activity
프로세스 명 | 2.3.2. 구매 발주 프로세스 |  |  |  |  | 
Activity 명 | 수행 조직 | 설명 및 운영기준 | 입력 정보 | 출력 정보 | 운영 시스템 | 주기
구매 발주서 발행 | 구매부서 | - 자재 품목별 조달계획에 따라 발주서 발행 및 통보 → 협력회사, 품목, 수량, 공급 가격, 조달 납기 확인 (시스템에 관리) | 조달 계획 (납기, 수량) | 구매 발주서, 발주서(통보) |  | 수시
진척 검수 계획 | 구매부서 자재부서 생산부서 | - 발주 사항의 진척관리를 위한 검수계획 수립 → 발주서의 조달 납기 확인, 진척 검수 일정 통보 (진척 검수 처리와 연계) | 조달 납기 | 진척 검수 일정 |  | 발주서 발행 후
진척 검수 | 구매부서 협력회사 | - 검수 계획 일정에 검수 수행 및 협력회사 출하 준비 중인 자재 품목의 제작 진척 사항 확인 → 품목 요건, 조달 납기 대비 가능 수준 평가 | 출하 준비 상태, 진척 검수 일정 | 진척 검수 평가 (제작 진척, 납기 진도) |  | 계획 일자
검수 보완 | 구매부서 협력회사 | - 진척 검수 결과, 보완점 내용 통보 및 확인 → 협력회사 출하준비 상태 지속 확인 | 제작 진척 보완 사항 | 검수 보완 결과, 출하 준비 상태 |  | 진척 검수 후
진척 검수 처리 | 구매부서 | - 구매 발주서의 조달 납기 관리 → 진척 검수 계획 일정 사전 등록 및 확인, 조달 납기 진도 확인 (시스템에 관리), | 조달 납기, 진척 검수 일정, 진척 검수 평가 | 출하납기 준수율 |  | 수시

## Slide 14
구매 발주 프로세스 분석
프로세스 I/O 정의서
Information 명 | I/O 구분 | 생성부서 | 생성시점 | Type | 상세설명
조달 계획 (납기, 수량) | Input | 구매부서 | 발주서 발행 전(확인) | DB 표준 | 품목명, 자재 소요 공정, 소요 일정, 소요량, 조달 납기
구매 발주서 | Output/ Input | 구매부서 | 발주서 발행 | DB 양식 | 품목명, 수량, 조달 납기, 협력회사 정보, 공급가격 정보
발주서(통보) | Output/ Input | 구매부서 협력회사 | 발주서 발행 후(출력) | 문서 | 품목명, 수량, 조달 납기, 협력회사 정보, 공급가격 정보
조달 납기 | Output/ Input | 생산부서 구매부서 자재부서 | 진척 검수 계획 전(확인) | 일정 | 조달 계획, 구매 발주서와 동일한 조달 납기
진척 검수 일정 | Output/ Input | 구매부서 | 진척 검수 계획 | 엑셀 | 조달 납기 전의 사전 검수하기로 계획한 일자 정보(차수 구분)
출하 준비 상태 | Output/ Input | 협력회사 | 발주서(통보) 접수 후 | 실물 | 공급 자재의 제작 상태, 납기 일정 준수 여부
검수 평가서 (제작진척, 납기진도) | Output/ Input | 구매부서 | 진척 검수 | 문서 | 출하 준비 중인 자재의 제작 진척 사항 평가
제작 진척 보완 사항 | Output/ Input | 구매부서 협력회사 | 진척 검수 | 문서 | 진척 검수 결과, 보완점 내용, 출하 준비 상태 지속
출하납기 준수율 | Output | 구매부서 | 진척 검수 처리 | DB 표준 | 진척 검수 일정 확인, 조달 납기 대비 일정 진도 비율

## Slide 15
자재 입고 프로세스 분석
프로세스 정의서
프로세스명 | 2.3.3. 자재 입고 프로세스 |  |  | 
구분 | 내용 |  |  | 
주요 내용 | 1. 구매 발주에 따른 조달 납기에 맞추어 협력회사로부터 출하가 진행된다. 2. 입고된 자재에 대한 검수를 진행하여, 결과 여부에 따라 반품자재는 협력회사로 반품 처리를 진행 한다.. (협력회사 출하준비와 연계) 3. 검수 완료된 정품 자재에 대해 창고에 저장하여 불출 될 수 있도록 한다. (저장관리와 연계) 4. 조달 계획 정보에 대해 자재의 입고 처리(마감)를 진행한다. (재고정보로 등록 및 조달 완료) 5. 입고 처리(마감) 완료된 자재의 거래 명세서를 발행, 관리한다. (계약관리와 연계) 6. 구매 발주서를 마감하고, 발주 진행 상태 현황을 관리한다. (발주진행 현황관리) |  |  | 
수행 범위 | 협력회사 출하 ~ 입고 저장관리 및 구매발주서 마감 |  | 수행 시간 | 
관련 KPI |  |  | 수행 주기 | 수시 ~ 주/월
관련부서 | 자재 부서, 구매 부서,, 협력 회사 |  |  | 
요구사항 | 1. 입고처리(마감) 업무와 거래명세서 발행의 업무의 시스템 구현 2. 구매발주서 마감 업무를 시스템에서 처리 및 발주 진행 현황 관리 리포트 구현 |  |  | 
입력물 | 구매 발주서, 발주서(통보), 입고 검수 결과, 입고 수량, 발주 진행 상태 | 출력물 | 거래 명세서, 명세서(통보), 정품/반품, 재고 수량, 발주 마감 완료, 발주 진행 현황 리포트 | 

## Slide 16
자재 입고 프로세스 분석
세부 운영 Activity
프로세스 명 | 2.3.3. 자재 입고 프로세스 |  |  |  |  | 
Activity 명 | 수행 조직 | 설명 및 운영기준 | 입력 정보 | 출력 정보 | 운영 시스템 | 주기
협력 회사 출하 | 협력회사 자재부서 | - 구매 발주 내용 따라 출하 준비를 완료하고 조달 일자에 맞추어 출하 → 구매 발주서 내용 확인 , 진척 검수 대응 | 발주서(통보), 진척 검수 평가 (제작 진척) | 출하 품목 (발주 자재) |  | 수시
입고 검수 | 자재부서 | - 자재를 인수, 구매발주서 내용과 확인, 비교 → 발주 품목 요건과 실물 상태 비교 검수 (정품 자재, 저장관리와 연계) | 거래 계약 내용, 구매 발주서, 출하 품목(실물) | 정품/반품, 정품 (저장 관리) |  | 수시
자재 반품 처리 | 자재부서 협력회사 | - 구매발주서 내용 및 품목요건 기준과 상이 시 협력회사로 반품 진행 → 거래계약 조건에 준하여 처리(출하 준비) | 반품 자재 | 출하 준비 (협력회사) |  | 수시
입고 처리 (마감) | 자재부서 | - 정품 자재의 입고 수량 등록 (재고 수량) 및 조달 계획에 대한 완료 처리 → 재고 산출(자재 출고) 시스템 연계, 조달 계획 등록 내용 확인(시스템에 관리) | 입고 수량, 조달 계획 정보 (납기, 수량) | 재고 수량 |  | 수시
거래 명세서 발행 | 자재부서 | - 입고된 자재와 관련된 계약서 세부 항목별 내용을 확인하여 발행 (시스템에 관리) → 동일 내용 2부, 협력회사에 통보 | 입고 수량, 거래명세서(준비) | 거래 명세서, 명세서(통보) |  | 입고 처리 후
발주 마감 | 구매부서 | - 구매 발주서 발행 내용을 확인, 입고 마감 후 완료 처리 (시스템에 관리) | 구매 발주서 | 발주 마감 완료 |  | 입고 처리 후
발주 진행 관리 | 구매부서 | - 발주 진행 상태 현황을 리포트 형태로 관리 → 발주 예정, 발주서 발행, 조달 진행 중, 마감 완료 상태로 구분 관리(시스템에 관리) | 발주 진행 상태, 발주 마감 완료 | 발주 진행 현황 (리포트) |  | 기간별 (주/월)

## Slide 17
자재 입고 프로세스 분석
Information 명 | I/O 구분 | 생성부서 | 생성시점 | Type | 상세설명
납품 지시 | Input | 구매부서 | 생산 계획 (P/O) 발행 | DB 양식 | 품목명, 수량, 출하 일시, 협력회사 정보, 공급가격 정보
발주서(통보) | Input | 구매부서 협력회사 | 발주서 발행 후(출력) | 문서 | 품목명, 수량, 조달 납기, 협력회사 정보, 공급가격 정보
출하 명세서 | Output/ Input | 협력회사 | 협력회사 출하 | 문서 | 공급 자재의 제작완료 및 상태, 발주서(통보) 내용의 항목 기재
정품/반품 (입고 검수 결과) | Output/ Input | 자재부서 | 입고 검수 | 실물, 문서 | 공급 자재에 대해, 발주 품목 요건과 실물 상태 비교 결과
조달 계획 (납기, 수량) | Input | 구매부서 | 발주서 발행 전(확인) | DB 표준 | 품목명, 자재 소요 공정, 소요 일정, 소요량, 조달 납기
입고 수량 | Output/ Input | 자재부서 | 입고 처리 (마감) | DB 표준 | 공급 자재에 대해 정품으로 확인 된 수량 정보
재고 수량 | Output | 자재부서 | 입고 처리 (마감) | DB 표준 | 입고 수량 정보 처리 후 재고 정보로 등록된 수량 정보
거래 명세서(준비) | Input | 구매부서 자재부서 | 계약 등록 | DB 양식 | 발주회사 및 부품 정보, 협력회사 정보 , 항목별 합의 사항
거래 명세서 | Output | 자재부서 | 거래 명세서 발행 | DB 양식 | 발주회사 및 부품 , 협력회사 , 수량, 공급가격 , 입고 확인 정보
명세서(통보) | Output | 자재부서 협력회사 | 명세서 발행 후 (출력) | 문서 | 발주회사 및 부품 , 협력회사 , 수량, 공급가격 , 입고 확인 정보
발주 마감 완료 | Output/ Input | 구매부서 | 입고 처리 (마감) | DB 표준 | 입고 수량 정보 처리 후 재고 정보로 등록된 수량 정보
발주 진행 상태 | Input | 구매부서 | 발주서 마감 | DB 표준 | 발주 예정, 발주서 발행, 조달 진행 중, 마감 완료 상태로 구분 체크
발주 진행 현황 (리포트) | Output | 구매부서 | 현황 관리 | DB 양식 | 기간별로 발주 건 별 진행 상태를 리포트 문서화
프로세스 I/O 정의서

## Slide 18
자재 출고 프로세스 분석
프로세스 정의서
프로세스명 | 2.3.4. 자재 출고 프로세스 |  |  | 
구분 | 내용 |  |  | 
주요 내용 | 1. 생산 실행에 따른 가용 자재의 재고를 파악한다. 여부에 따라 입고 검수된 자재의 실물을 확인한다. (저장관리 반복) 2. 파악된 가용 재고로부터 생산 실행 되도록 자재를 불출한다. (저장관리와 연계) 3. 생산 현장에 불출/소모된 자재에 대해 출고처리를 진행한다. (재고산출과 연계) 4. 입고처리(마감) 정보 와 출고처리 정보를 활용하여 재고를 산출한다. (기본재고 수량 확인) 5. 거래 명세서 공급 가격을 활용하여 자재 재고 금액을 산출하고 현황을 관리한다. (재고금액 현황관리) |  |  | 
수행 범위 | 자재입고 및 생산실행 ~ 저장관리 및 재고 산출 |  | 수행 시간 | 
관련 KPI |  |  | 수행 주기 | 수시 ~ 월
관련부서 | 자재 부서, 생산 부서, 협력 회사 |  |  | 
요구사항 | 1. 출고처리 업무의 시스템 구현 2. 재고산출 업무를 시스템에서 처리 및 재고금액 현황관리 리포트 구현 |  |  | 
입력물 | 생산 요청, 가용 재고, 거래 명세서 (공급 가격) | 출력물 | 자재 소모 (품목, 수량), 출고 수량, 재고 수량, 재고 금액, 재고 금액 현황 리포트 | 

## Slide 19
자재 출고 프로세스 분석
세부 운영 Activity
프로세스 명 | 2.3.4. 자재 출고 프로세스 |  |  |  |  | 
Activity 명 | 수행 조직 | 설명 및 운영기준 | 입력 정보 | 출력 정보 | 운영 시스템 | 주기
재고 파악 | 자재부서 | - 입고된 정품자재의 실물 확인 및 생산 불출 준비 상태 유지 (저장관리와 연계) | 재고(실물), 생산 요청 | 가용 재고, 재고(실물) |  | 수시
자재 불출 | 자재부서 생산부서 | - 생산 실행 시 요청된 자재를 가용 재고에서 현장으로 불출 → 자재 소모 내용 (자재 품목, 불출 수량) 확인 | 가용 재고 | 재고(실물), 자재 소모 (품목, 수량) |  | 생산 진행 시
출고 처리 | 자재부서 | - 불출, 소모된 자재의 수량 정보를 등록 → 재고 산출(자재출고) 시스템 연계, 자재 품목 정보 확인(시스템에 관리) | 자재 소모 (품목, 수량) | 출고 수량, 재고 수량 |  | 자재 불출 후
재고 산출 | 자재부서 | - 자재 품목별 재고 수량 산출 (시스템에 관리) → 자재 품목의 기본 정보, 기본 재고 수량, 입고 처리(마감) 수량, 출고 수량 확인 | 기본 재고 수량, 입고 수량, 출고 수량 | 재고 수량 |  | 수시
재고 현황 관리 | 자재부서 협력회사 | - 자재 별 재고금액 수준을 리포트 형태로 관리 → 기간별 재고금액 산출 (시스템에 관리) | 재고 수량, 거래 명세서 (공급가격) | 재고 금액, 재고 금액 현황 (리포트) |  | 월

## Slide 20
자재 출고 프로세스 분석
프로세스 I/O 정의서
Information 명 | I/O 구분 | 생성부서 | 생성시점 | Type | 상세설명
출고 요청 | Input | 생산부서 | 생산 실행 | 문서 | 생산에서 요청한 자재 정보 (소요 공정, 품목명, 수량, 일정)
재고(실물) | Output/ Input | 자재부서 | 재고 파악 | 실물 | 출고 요청된 자재의 불출 준비 상태
가용 재고 | Output/ Input | 자재부서 | 자재 파악 | 문서 | 불출 준비 중인 자재의 자재 정보 (품목명, 재고 수량)
자재 소모 (품목, 수량) | Output/ Input | 생산부서 자재부서 | 자재 불출 | 문서 | 불출된 자재 정보 (품목명, 불출 수량)
출고 수량 | Output/ Input | 자재부서 | 출고 처리 | DB 표준 | 생산으로 불출 소모된 자재의 수량 정보
입고 수량 | Input | 자재부서 | 입고 처리 (마감) | DB 표준 | 공급 자재에 대해 정품으로 확인 된 수량 정보
기초 재고 수량 | Input | 자재부서 | 재고 산출 | DB 표준 | 산출 시기(기간) 기준 일자에 파악, 등록된 재고 수량 정보
재고 수량 | Output | 자재부서 | 재고 산출 | DB 표준 | 산출 Logic에 따라 산출된 재고 수량 정보
거래 명세서 (공급가격) | Input | 자재부서 협력회사 | 거래 명세서 발행 | DB ㅍ준 | 발행된 거래명세서 기준의 공급 가격 정보
재고금액 | Output | 자재부서 | 현황 관리 | DB 표준 | 산출 Logic에 따라 산출된 재고 금액 정보
재고 금액 현황 (리포트) | Output | 자재부서 | 현황 관리 | DB 양식 | 산출 시기(기간) 자재 별 또는 자재군 별 재고금액 리포트 문서화

## Slide 21
DG 물산 구매 담당자 VOC
Pain Point : 일일이 수작업으로 업체에 연락(전화, Fax)해서 발주해야 하므로 불편하고,
자재나 수량이 틀려 잘못 입고되는 사고가 나기도 함
생산계획을 충족시킬 수 있는 재고 유무 확인을 요청 받으면 창고에 가야하는데
장부 상의 재고 수량과 창고의 실물이 맞지 않아서 원하는 수량을 맞춰주지 못하기도 함
월말 마감 시 재고 수량/금액 파악이 신속하게 되지 않아 거의 밤 늦게 퇴근
요구 사항 : 생산에서 계획을 변경할 때 가능한 자재 재고 수량을 즉시 응답할 수 있으면 좋겠음
발주한 자재가 입고 예정일자에 들어올 수 있는지 미리 알고 대처할 수 있으면 좋겠음
화면은 필요한 정보가 빠짐없이, 시인성 좋게 구성되고, 최소한 3초안에는 결과 표시
희망 사항 : 가급적 업무 수행의 모든 행위가 다 전산으로 진행되면 좋겠음
가능하면 수작업으로 키인하지 않고 자동으로 처리할 수 있으면 Best
거래처, 단가 등 기준정보는 한번에 업로드 할 수 있고, 화면의 Data는 다운 가능
시스템 사용 중에 사용법을 모르거나 장애가 발생할 때 즉시 대처할 수 있는 기능이 있으면…